## Slide 1
딥러닝 기반 비등 상분포(Phase Distribution) 자동 분할
대용량 시계열 비등 가시화 이미지를 dry spot · microlayer · bulk liquid 3개 영역으로 자동 라벨링
dry spot
microlayer
bulk liquid
(좌) 원본 그레이스케일 프레임 → (우) 모델 예측 상분포 마스크 오버레이
STEP 1
라벨 데이터 생성 (SAM)
Segment Anything(ViT) 포인트 프롬프트로 프레임별 dry spot / microlayer / bulk liquid 마스크 반자동 생성
STEP 2
모델 구조 (U-Net)
ResNet-34 인코더(ImageNet 사전학습) + U-Net 디코더, skip connection 구조, 3-class semantic segmentation (약 2,450만 파라미터)
STEP 3
학습 설정
CrossEntropy + Dice Loss(클래스 불균형 가중치), AdamW + Cosine LR, Mixed Precision, 이미지 증강(flip/affine/노이즈 등)
RESULT
성능 · 자동화
Val mIoU 0.918 (dry 0.96 / micro 0.79 / bulk 0.99). 대용량 multipage TIF 시계열 일괄 추론 + 프레임별 상 면적비율 CSV 자동 산출